## Slide 1
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn – Hợp quy
PHỔ BIẾN CẬP NHẬT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2023/BXD
Người trình bày: Ngọ Thị Trang

## Slide 2
NỘI DUNG
1. Quy định chung
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
3. Quy định về quản lý
5. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
4. Hoạt động đăng ký/thừa nhận đối với tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm

## Slide 3
QCVN 16:2023/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD.
QCVN 16:2023/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

## Slide 4
1. Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
1.1.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu; mẫu hàng để thử nghiệm; hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm; hàng hóa tạm nhập - tái xuất, không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới, quà biếu, tặng trong định mức thuế; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ và hàng chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

## Slide 5
1. Quy định chung
1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.2.2. Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.2.3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.4. Quy định chung
1.5. Tài liệu viện dẫn

## Slide 6
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
2.1. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:
- Crocidolite (amiăng xanh): Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mã HS): 2524.10.00
Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O. 6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;
- Amosite (amiăng nâu): Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO. 8SiO2.H2O;
- Anthophilite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;
- Actinolite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;
- Tremolite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O
2.2. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 1 (QCVN 16:2023/BXD).
Bỏ mục: Nhà sản xuất, nhập khẩu phải công bố bằng văn bản hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) có trong sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương.

## Slide 7
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Đối tượng sản phẩm chứng nhận tại Bảng 1 (QCVN 16:2023/BXD)
Bổ sung 04 nhóm sản phẩm:
- Vât liệu lợp
- Thiết bị vệ sinh
- Vật liệu trang trí và hoàn thiện
- Các sản phẩm ống cấp thoát nước
1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
2. Cốt liệu xây dựng
3. Gạch, đá ốp lát
4. Vật liệu xây
5. Vât liệu lợp
6. Thiết bị vệ sinh
7. Kính xây dựng
8. Vật liệu trang trí và hoàn thiện
9. Các sản phẩm ống cấp thoát nước
10. Các sản phẩm, hàng hóa VLXD khác
Thay đổi thông tin tại các nhóm sản phẩm: các sản phẩm trong nhóm, yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu thử nghiệm, phương pháp thử,…
Thay đổi so với QCVN 16:2019 ???

## Slide 8
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Xi măng poóc lăng | TCVN 2682:2020 | Sửa đổi phương pháp, tiêu chuẩn
2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp | TCVN 6260:2020 | 
3. Xi măng poóc lăng bền sun phát | TCVN 6067:2018 | Sửa đổi phương pháp
4. Thạch cao Phospho dùng để sản xuất xi măng | TCVN 11833:2017 | Lược bỏ chỉ tiêu
5. Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | TCVN 4315:2007 | Bổ sung chỉ tiêu
6. Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa | TCVN 11586:2016 | 
7. Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | TCVN 10302:2014 | Sửa đổi phương pháp
Bỏ sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

## Slide 9
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Xi măng poóc lăng (không đổi chỉ tiêu thử) | Cường độ nén | TCVN 6016:2011 | TCVN 6016:2011
 | Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier | TCVN 6017:2015 | TCVN 6017:2015
 | Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3) | TCVN 141:2008 | TCVN 141:2023
 | Hàm lượng magiê oxit (MgO) |  | 
 | Hàm lượng mất khi nung (MKN) |  | 
 | Hàm lượng cặn không tan (CKT) |  | 
Xi măng poóc lăng hỗn hợp (không đổi chỉ tiêu thử) | Cường độ nén | TCVN 6016:2011 | TCVN 6016:2011
 | Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier | TCVN 6017:2015 | TCVN 6017:2015
 | Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3) | TCVN 141:2008 | TCVN 141:2023
 | Độ nở autoclave | TCVN 8877:2011 | TCVN 8877: 2011

## Slide 10
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Xi măng poóc lăng bền sun phát | Hàm lượng mất khi nung (MKN) | TCVN 141:2008 | TCVN 141:2023
 | Hàm lượng magiê ôxyt (MgO) |  | 
 | Hàm lượng sắt ôxyt (Fe2O3) |  | 
 | Hàm lượng nhôm ôxyt (AI2O3) |  | 
 | Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3) |  | 
 | Hàm lượng (C3A) |  | TCVN 6067:2018
 | Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A) |  | 
 | Hàm lượng cặn không tan (CKT) |  | TCVN 141:2023
 | Độ ổn định the tích, theo phương pháp Le Chatelier | TCVN 6017:2015 | TCVN 6017:2015
 | Cường độ nén | TCVN 6016:2011 | TCVN 6016:2011

## Slide 11
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Thạch cao Phospho dùng để sản xuất xi măng | Hàm lượng CaSO4.2H2O | TCVN 9807:2013 | TCVN 9807:2013
 | Hàm lượng phospho pentoxide hòa tan (P2O5 hòa tan) | Phụ lục A TCVN 11833:2017 | Phụ lục A TCVN 11833:2017
 | Hàm lượng phospho pentoxide tổng (P2O5 tổng) |  | 
 | Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan) |  | 
 | Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng) |  | 
 | pH | TCVN 9339:2012 | TCVN 9339:2012
 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) | Phụ lục D - TCVN 11833:2017 | Phụ lục D TCVN 11833:2017
 | Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng | TCVN 6017:2015 | TCVN 6017:2015
 | Mức ăn mòn cốt thép so với xi măng đối chứng | Phụ lục B - TCVN 11833:2017 | Bỏ

## Slide 12
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | Hệ số kiềm tính K | TCVN 4315:2007 | TCVN 4315:2007
 | Chỉ số hoạt tính cường độ | TCVN 4315:2007 | TCVN 4315:2007
 | Hàm lượng magiê oxit (MgO) | TCVN 8265:2009 | TCVN 141:2023
 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, l1 | Không có | Phụ lục A - TCVN 12249:2018
Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa | Chỉ số hoạt tính cường độ, % | Phụ lục A - TCVN 11586:2016 | Phụ lục A - TCVN 11586:2016
 | Hàm lượng magiê oxit (MgO) | TCVN 8265:2009 | TCVN 8265:2009
 | Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) |  | 
 | Hàm lượng ion clorua (CI) | TCVN 141:2008 | TCVN 141:2023
 | Hàm lượng mất khi nung (MKN) | TCVN 11586:2016 | TCVN 11586:2016
 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I1 | Không có | Phụ lục A - TCVN 12249:2018

## Slide 13
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm I: Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3 | TCVN 141:2008 | TCVN 141:2023
 | Hàm lượng canxi ôxit tự do CaOtd |  | 
 | Hàm lượng mất khi nung MKN | TCVN 8262:2009 | TCVN 8262:2009
 | Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan) | TCVN 6882:2016 | TCVN 6882:2016
 | Hàm lượng ion Cl- | TCVN 8826:2011 | TCVN 141:2023
 | Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff | Phụ lục A - TCVN 10302:2014 | Phụ lục A - TCVN 10302:2014
 | Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng | TCVN 6882:2016 | TCVN 6882:2016

## Slide 14
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm II: Cốt liệu xây dựng
Sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 | Bổ sung chỉ tiêu
Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | TCVN 7570:2006 | Mức yêu cầu cho chỉ tiêu
Bỏ sản phẩm: Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa

## Slide 15
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm II: Cốt liệu xây dựng
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Cát nghiền cho bê tông và vữa | Thành phần hạt | TCVN 7572 - 2: 2006 | TCVN 7572-2:2006
 | Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 μm | TCVN 9205:2012 | TCVN 9205:2012
 | Hàm lượng hạt sét | Không có | TCVN 7572-8:2006
 | Hàm lượng clorua trong cát nghiền | TCVN 7572-15:2006 | TCVN 7572-15:2006
 | Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:2006 | TCVN 7572-14:2006
Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | Thành phần hạt | TCVN 7572 - 2: 2006 | Giữ nguyên
 | Hàm lượng tạp chất | TCVN 7572 - 8: 2006 | 
 | Tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 | 
 | Hàm lượng ion clorua (Cl-) | TCVN 7572-15:2006 | 
 | Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:2006 | 

## Slide 16
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm III: Gạch, đá ốp lát
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Gạch gốm ốp lát: | TCVN 13113:2020 (ISO 13006:2018) | 
Ép bán khô |  | Giữ nguyên
Đùn dẻo |  | Mức yêu cầu cho chỉ tiêu
2. Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 4732:2016 | Giữ nguyên
3. Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | TCVN 8057: 2009 | Bổ sung chỉ tiêu, thay đổi phương pháp thử và mức yêu cầu
4. Gạch bê tông tự chèn | TCVN 6476:1999 | Sản phẩm bổ sung

## Slide 17
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm III: Gạch, đá ốp lát
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 | BSEN 14617- 1:2013
 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 | BSEN 14617- 2:2016
 | Độ bền mài mòn | Không có | BSEN 14617- 4:2012
 | Độ bền hóa học | Không có | BSEN 14617- 10:2012
Gạch bê tông tự chèn | Cường độ nén | Không có | TCVN 6476:1999
 | Độ hút nước |  | TCVN 6355-4:2009
 | Độ mài mòn |  | TCVN 6065:1995

## Slide 18
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm IV: Vật liệu xây
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Gạch đất sét nung | TCVN 1450:2009 TCVN 1451:1998 | Giữ nguyên
2. Gạch bê tông | TCVN 6477:2016 | Giữ nguyên
3. Sản phẩm bê tông khí chưng áp | TCVN 7959:2017 | Giữ nguyên
4. Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | TCVN 11524:2016 | Thay đổi phương pháp thử
5. Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | TCVN 12302:2018 | Sản phẩm bổ sung
6. Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép | TCVN 12867:2020 | Sản phẩm bổ sung

## Slide 19
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm IV: Vật liệu xây
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | Độ hút nước | TCVN 3113:1993 | TCVN 3113:2022
 | Cấp độ bền va đập của tấm tường rỗng | TCVN 11524:2016 | TCVN 11524:2016
 | Độ bền treo vật nặng |  | 
 | Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày | TCVN 3118:1993 | TCVN 3118:2022
Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | Cấp độ bền va đập | Không có | TCVN 11524:2016
 | Độ bền treo vật nặng |  | TCVN 12302:2018
 | Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi |  | TCVN 9349:2012
 | Cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp |  | TCVN 9030:2017
Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép | Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích | Không có | TCVN 12868:2020
 | Độ co khô |  | 

## Slide 20
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm V: Vật liệu lợp
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Tấm sóng amiăng xi măng | TCVN 4434:2000 | Giữ nguyên
2. Ngói lợp - Ngói đất sét nung | TCVN 1452:2023 | Sản phẩm bổ sung
3. Ngói lợp - Ngói gốm tráng men | TCVN 9133: 2011 | 
4. Ngói lợp - Ngói bê tông | TCVN 1453:2023 | 

## Slide 21
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm V: Vật liệu lợp
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Ngói lợp - Ngói đất sét nung | Độ thấm nước | Không có | TCVN 4313:2023
 | Lực uốn gẫy |  | 
Ngói lợp - Ngói gốm tráng men | Độ hút nước | Không có | TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2016)
 | Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp |  | TCVN 4313:2023
 | Độ bền rạn men |  | TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994)
Ngói lợp - Ngói bê tông | Độ bền cơ học | Không có | TCVN 4313
 | Độ thấm nước |  | 

## Slide 22
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VI: Thiết bị Vệ sinh – nhóm sản phẩm bổ sung
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật
1. Chậu rửa | TCVN 12648:2020
2. Bồn Tiểu nam treo tường | TCVN 12651:2020
3. Bồn Tiểu nữ | TCVN 12652:2020
4. Bệ xí bệt | TCVN 12649:2020

## Slide 23
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VI: Thiết bị Vệ sinh – nhóm sản phẩm bổ sung
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Chậu rửa | Khả năng chịu tải | Không có | Điều 5.2 - TCVN 12648:2020
 | Thoát nước |  | Điều 5.3 - TCVN 12648:2020
 | Khả năng làm sạch |  | 
 |  |  | Điều 5.8-TCVN 12648:2020
 | Bảo vệ chống tràn |  | Điều 5.9-TCVN 12648:2020
Bồn Tiểu nam treo tường | Khả năng chịu tải | Không có | Điều 6.6.3 - TCVN 12651:2020
 |  |  | Điều 6.6.1.3 - TCVN 12651:2020
 | Đặc tính xả |  | 
 |  |  | Điều 6.6.1, 7.5.1 - TCVN 12651:2020
 | Độ sâu nước bịt kín |  | 
Bồn Tiểu nữ | Khả năng chịu tải | Không có | Điều 5.2 - TCVN 12652:2020
 | Khả năng làm sạch |  | Điều 5.3 - TCVN 12652:2020
 | Bảo vệ chống chảy tràn |  | Điều 5.4 - TCVN 12652:2020
Bệ Xí bệt | Tải trọng tĩnh | Không có | Điều 5.7.4 - TCVN 12649:2020
 | Đặc tính xả |  | Điều 5.7.2-TCVN 12652:2020

## Slide 24
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VII: Kính xây dựng
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Kính nổi | TCVN 7218:2018 | Giữ nguyên
2. Kính phẳng tôi nhiệt | TCVN 7455: 2013 | Giữ nguyên
3. Kính màu hấp thụ nhiệt | TCVN 7529:2005 | Sản phẩm bổ sung
4. Kính phủ phản quang | TCVN 7528:2005 | 
5. Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | EN 1096-1:2012 TCVN 9808:2013 | 
6. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | TCVN 7364-1,2,3,5,6: 2018 | Bổ sung chỉ tiêu và phương pháp thử
7. Kính hộp gắn kín cách nhiệt | TCVN 8260:2009 | Bổ sung chỉ tiêu

## Slide 25
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VII: Kính xây dựng
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Kính màu hấp thụ nhiệt | Sai lệch chiều dày | Không có | TCVN 7529:2005
 | Khuyết tật ngoại quan |  | 
 | Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời |  | 
 |  |  | Điều 6.2 - TCVN 7529:2005
Kính phủ phản quang | Sai lệch chiều dày | Không có | TCVN 7219:2018
 | Khuyết tật ngoại quan |  | TCVN 7219:2018
 |  |  | Điều 6.3 TCVN 7528:2005
 | Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời |  | 
Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | Độ phát xạ | Không có | EN 12898:2019
 | Khuyết tật ngoại quan |  | Điều 8.2 EN 1096-1:2012 (E)
Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | Sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 | TCVN 7364-5:2018
 | Khuyết tật ngoại quan |  | Bỏ
 | Độ bền chịu nhiệt | TCVN 7364-4:2018 | TCVN 7364-4: 2018
 | Độ bền va đập bi rơi | Không có | TCVN 7368:2012
Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Chiều dày danh nghĩa | TCVN 8260:2009 | TCVN 8260:2009
 | Khuyết tật ngoại quan |  | 
 |  |  | Bỏ
 | Điểm sương |  | TCVN 8260:2009

## Slide 26
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VIII: Vật liệu trang trí và hoàn thiện
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | TCVN 11896:2017 (EN 233:2016) | Sản phẩm bổ sung
2. Sơn tường - dạng nhũ tương | TCVN 8652:2020 | Bổ sung chỉ tiêu
3. Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi | TCVN 8256:2022 TCVN 13560:2022 | Thay đổi phương pháp thử
4. Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi | TCVN 7753:2007 | Sản phẩm bổ sung
5. Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm | TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) | 
6. Ván gỗ nhân tạo – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình | TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) | 

## Slide 27
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VIII: Vật liệu trang trí và hoàn thiện
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | Mức thôi nhiễm của các kim loại nặng | Không có | TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998)
 | Hàm lượng monome vinyl clorua |  | 
 | Hàm lượng formaldehyt phát tán |  | 
Sơn tường - dạng nhũ tương | Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô | TCVN 2097:2015 | TCVN 2097:2015
 | Độ rửa trôi, chu kỳ | TCVN 8653-4:2012 | TCVN 8653-4
 | Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất | TCVN 8653-5:2012 | TCVN 8653-5
 | Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) | Không có | TCVN 10370-1,2: 2014 (ISO 11890- 1,2:2007) hoặc TCVN 10369:2014 (ISO 17895:2005)
Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi | Cường độ chịu uốn | ASTM C 473-17 | TCVN 8257-3
 | Độ biến dạng ẩm |  | TCVN 8257-5
 | Độ hút nước |  | TCVN 8257-6
 | Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi | ASTM C471M-16a | ASTM C471 M-20a

## Slide 28
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm VIII: Vật liệu trang trí và hoàn thiện
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi, ván dăm | Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước | Không có | TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003)
 |  |  | TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003)
 | Độ bền uốn tĩnh |  | 
 | Độ bền kéo vuông góc với mặt ván |  | TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003)
 | Hàm lượng formaldehyt phát tán |  | TCVN 11899-1,4,5 (ISO 12460-1,4,5)
Ván gỗ nhân tạo – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình | Hàm lượng formaldehyt phát tán | Không có | TCVN 11899-1 (ISO 12460-1)

## Slide 29
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm IX: Các sản phẩm ống cấp thoát nước
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất | TCVN 8491-2,3:2011 (ISO 1452-2,3:2009) ISO 15877-2:2009 | Sửa đổi tên, lược bỏ loại sản phẩm không chịu áp
2. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | ISO 15875-2:2003 ISO 22391-2:2009 | Sửa đổi tên, lược bỏ loại sản phẩm không chịu áp
3. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | TCVN 10097-2,3:2013 (ISO 15874-2,3:2013) | Thay đổi tên sản phẩm, bỏ bớt chỉ tiêu
4. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) | Bổ sung chỉ tiêu
5. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước | TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) | Sản phẩm bổ sung
Bỏ sản phẩm: Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

## Slide 30
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm IX: Các sản phẩm ống cấp thoát nước
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
1. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong (Bỏ chỉ tiêu độ cứng vòng vs ống trong điều kiện không chịu áp) | TCVN 6149 – 1,2,3:2007 (ISO 1167-1,2,3: 2006) | TCVN 6149 – 1,2,3:2007 (ISO 1167-1,2,3: 2006)
2. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |  |  | 
3. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |  |  | 
4. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | Độ cứng vòng của ống và phụ tùng | TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) | TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998)
 | Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc | Không có | TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014)
5. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước | Độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar | Không có | Điều 7.1 TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009)

## Slide 31
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm X: Các sản phẩm, hàng hóa VLXD khác
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Thay đổi
1. Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | TCVN 9188:2012 | Giữ nguyên
2. Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình | TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) | Sản phẩm bổ sung
3. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008) | Sản phẩm bổ sung
Bỏ sản phẩm:
Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

## Slide 32
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Nhóm X: Các sản phẩm, hàng hóa VLXD khác
Sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp TN | 
 |  | QCVN 16:2019 | QCVN 16:2023
1. Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình | Độ bền cơ học | Không có | Điều 10.1 TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006)
 | Khả năng chống cháy lan |  | TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003)
2. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | Khả năng chống cháy lan | Không có | TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003)

## Slide 33
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Sản phẩm bổ sung
Gạch bê tông tự chèn Tấm tường: Nhẹ ba lớp xen kẹp Bê tông khí chưng áp cốt thép 3. Ngói lợp: Ngói đất sét nung Ngói gốm tráng men Ngói bê tông 4. Thiết bị vệ sinh: Chậu rửa Bồn Tiểu nam treo tường Bồn Tiểu nữ Bệ xí bệt 5. Kính Xây dựng: Kính màu hấp thụ nhiệt Kính phủ phản quang Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | 6. Ván gỗ nhân tạo: Ván sợi Ván dăm Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình 7. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước 8. Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình 9. Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà 10. Vật liệu trang trí: giấy dán tường thành phẩm, giấy dán tường vinyl và giấy dán tường nhựa

## Slide 34
2. Quy định về yêu cầu kỹ thuật
Sản phẩm lược bỏ
Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa
Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

## Slide 35
3. Quy định về quản lý
3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy theo các phương thức (quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN):
Phương thức 1
Phương thức 5
Phương thức 7
- Thử nghiệm mẫu điển hình
- Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 01 năm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.
- Hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng phương thức này khi:
+ Cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng này và chứng chỉ đang còn hiệu lực
QCVN 16:2019: Đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001

## Slide 36
3. Quy định về quản lý
3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy theo các phương thức (quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN):
Phương thức 1
Phương thức 5
Phương thức 7
- Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
- Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
- Áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

## Slide 37
3. Quy định về quản lý
3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp quy theo các phương thức (quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN):
Phương thức 1
Phương thức 5
Phương thức 7
- Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
- Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu.

## Slide 38
3. Quy định về quản lý
3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy
3.2. Quy định về công bố hợp quy
- Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật;
- Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN (Áp dụng phiên bản mới nhất khi được thay thế, sửa đổi)
3.3. Quy định đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu
3.4. Quy định về xử lý hồ sơ nhập khẩu và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: thực hiện theo khoản 3 Điều 6, Điều 9 Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020.

## Slide 39
3. Quy định về quản lý
3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và số lượng mẫu để thử nghiệm đánh giá
Phương pháp lấy mẫu điển hình, mẫu đại diện tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng.
Quy cách và số lượng mẫu điển hình, mẫu đại diện cho mỗi lô sản phẩm, hàng hóa tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 Quy chuẩn tương ứng với từng loại sản phẩm.

## Slide 40
3. Quy định về quản lý
3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và số lượng mẫu để thử nghiệm đánh giá
Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu với số lượng ít không đủ để lấy mẫu thử nghiệm theo quy định hoặc chi phí thử nghiệm được xác định thông qua 03 báo giá của tổ chức thử nghiệm cho thấy lớn hơn so với giá trị của lô hàng nhập khẩu; Đồng thời người nhập khẩu cần chứng minh hàng hóa không sử dụng, lưu thông và đưa vào công trình xây dựng thì áp dụng theo điều 1.1.2 của Quy chuẩn này (Không áp dụng theo quy chuẩn này, xem Điều 8, Thông tư 06/2020/TT-BKHCN)
Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không đúng quy cách quy định tại Phần 2, người nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận làm việc với đơn vị sản xuất và xuất khẩu tại nước ngoài để gửi mẫu đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho công tác chứng nhận chất lượng theo quy định, số lượng mẫu phải đủ cho công tác thử nghiệm và lưu mẫu.

## Slide 41
3. Quy định về quản lý
3.6. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử.
Thực hiện quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa đó.

## Slide 42
4. Hoạt động đăng ký/thừa nhận đối với tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm
4.1. Các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2023/BXD, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP nộp về Bộ Xây dựng để xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm.
4.2. Bộ Xây dựng xem xét, thừa nhận các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài thực hiện công tác chứng nhận, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Bảng 1 theo quy định của Pháp luật khi Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau được ký kết.

## Slide 43
5. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
5.1. Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng
5.2. Cơ quan kiểm tra tại địa phương
5.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy và Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm:
- Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm về Cơ quan kiểm tra tại địa phương và Bộ Xây dựng.
- Khi có thay đổi năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm so với hồ sơ đã đăng ký, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi phải thông báo cho Bộ Xây dựng.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
5.4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm:
Tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng các quy định của Quy chuẩn trước khi lưu thông và đưa vào công trình xây dựng.
Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## Slide 44
THANK YOU FOR WATCHING